## Slide 1
Blokkoló és nem blokkoló értékadás

## Slide 2: Blokkoló értékadás
Blocking assignment
  Operátora: =
  Egymás után hajtódik végre; amíg nem hajtódott végre, addig a következő sorok futtatása el sem kezdődik egy eljárási blokkon (pl. initial begin … end) belül.
  Másik eljárási blokkban futó értékadásokra nincs ily’módon hatással.

## Slide 3: Nem blokkoló értékadás
Non-blocking assignment
  Operátora: <=
  Egymással párhuzamosan hajtódnak végre az ilyen értékadások; nem bolokkolják egymást.
  “Szimuláicós” időegység(intervallum) elején összes jobbértéket rögzíti/begyűjti, és időegység végén társítja a balértékhez.
  Illeszkedik kombinációs hálózat működéséhez

## Slide 4: Blokkoló vs. Nem blokkoló szemléltetés
Inicializálás
A=B=0;
Egy elj. blokkban A = 1; B = A;
Eredmény
A=B=1;
Inicializálás
A=B=0;
Egy elj. blokkban A <= 1; B <= A;
Eredmény
A=1; B=0;